达州市政府机关幼儿园

关于大门、厨房LED显示屏

竞争性谈判招标公告

根据我园工作需要，需在大门口、厨房门口安装LED显示屏。现特面向社会相关企业进行公开招标邀请，望符合以下条件的企业前来报名 。

一、项目名称：达州市政府机关幼儿园大门、厨房LED显示屏

二、投标条件：

1、营业执照（三证合一，复印件加盖单位公章）。

2、满足招标文件要求提供的产品生产厂家资质等证明材料复印件。

三、递交响应性文件要求：

有意向性企业请带上营业执照复印件（加盖单位公章）、法人授权书原件到我园办公室报名，报名截止时间：2019年6月14日16：00整。谈判时间：2019年6月19日15:00整，逾期未送达者，视为无效投标。本次招标不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标人须于开标前当面提交。且需要在投标文件上加贴封条，并在封套处加盖企业公章（鲜章）。

- 谈判时间、地点：2019年6月19日15：00整，达州市政府机关幼儿园会议室，届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

- 参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 主要参数要求 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P3全彩LED屏 | ㎡ | 12.25 | 一：整屏尺寸 显示尺寸：长4.992m *高2.496m 12.25㎡ 整屏分辨率：1664*832 二：屏体技术参数 1、像素点间距：3mm 2、模组尺寸：192mm×192mm 3、模组分辨率尺寸：64×64 4、像素密度：111111点/㎡ ★5、屏幕水平视角:≥160°屏幕垂直视角:≥160° 6.灰度等级 100﹪ ≥16bit 20﹪ ≥12bit 7、LED像素失控率 ≤1/100000 ★8、亮度 ≥900 cd/㎡ 9、亮度均匀性 ≥97% 10、色度均匀性 ±0.003Cx、Cy之内 11、平整度 ≤0.2 mm 12、物理间隙拼缝精度 ≤0.1 mm ★13、刷新频率 ≥3840 Hz 14、功耗：平均:≤230W/㎡ 峰值:≤650 W/㎡ 15、驱动方式 恒流驱动 16、信号输入支持 4K 17、信号兼容性 支持DVI、HDMI、DP、VGA等信号 ★18、噪声测试 显示屏在额定工作状态下，测试点距离被测试样品1m处，用声级计测出其工作噪声声压，以dB(A)表示，应小于30 dB(A) ★19、耐压测试：电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度：无击穿和飞弧现象 ★20、防尘实验（IP4X）:直径1.0mm的物体完全不得进入壳内 ★21、中性盐雾 35℃，进行4h，试验后样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象 ★22、电磁兼容实验（静电放电抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度），经测试符合标准 ★23、高温试验 50℃，4h（工作温度） ★24、低温试验 h -20℃，4h（工作温度） ★25、恒定湿热试验 h 25℃，90%RH，4h（工作温度） ★号项提供自2018年1月1日来CNAS检测机构出具的检测报告加盖生产厂家公章； 提供LED显示屏厂家节能产品认证证书 |  |  |  |
| 2 | LED专用发送卡 | 张 | 4 | 1.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 2.支持DC3.3V~6V超宽工作电压，可正负极反接（需定制）不烧卡； 3.支持千兆网卡发送； 4.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.支持全系列发送设备； 6.支持双接收卡备份； 7.大屏带载；（单卡最大支持130万像素大屏带载） 8全面监控；（支持自身状态，工作电压，温度、湿度、烟雾、箱门开关，开关电源电压等常规监测外，还支持排线信号流检测，单灯开路、短路检测） 9.成熟的热备份和任意换卡； 10.高灰阶、高刷新；（单反相机拍摄无亮暗线，灰度细腻完美） 11.多种灰度模式：（支持亮度优先模式、灰度优先模式、刷新优先模式、均衡模式等） 12.支持接收卡参数回读功能，解决维护后顾之忧； 13.支持发送卡分辨率自定义，满足各种屏体（超长、超宽）的尺寸要求 |  |  |  |
| 3 | LED专用接收卡 | 张 | 26 | 1.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 2.支持DC3.3V~6V超宽工作电压，可正负极反接（需定制）不烧卡； 3.支持千兆网卡发送； 4.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.支持全系列发送设备； 6.支持双接收卡备份； |  |  |  |
| 4 | 系统播放软件 | 套 | 1 | 1、智能控制:支持定时开关机，开机自动启动和启动自动播放，2、支持按指定日期和时间段播放清单，实现真正的无人值守功能。 3、支持任意方式及个数的多窗口排版。 4、支持多窗口同时播放音频、视频、图片、网页等文件与消息字幕。 5、支持每个窗口对应一个独立的播放列表。 6、每个播放列表支持不同的时间段播放不同的媒体内容。 7、支持对媒体属性的属性页直观查看和设置。 9、支持对整个清单和单个媒体的预览。 10、图片和消息播放支持多种实用特效。 11、支持播放消息字幕。 12、播放过程中可以更改窗口的大小和位置，且子窗口同等比例缩放。 |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 台 | 1 | 1.支持至少16路视频信号输入输出切换； 2.插卡式结构，支持热插拔功能； 3.输入信号支持：AV、DVI、VGA、HDMI、SDI、光纤、网络等，接口数量配备至少2个AV接口、2个DVI接口、2个VGA接口、2个HDMI接口； 输出信号支持：RGB、DVI、H264、光纤、网络等，接口数量配备至少4个DVI输出,2路HDMI输出、2路VGA输出； 4.★可将接入的16路视频信号通过DVI-I接口以单屏分割方式输出显示； 5.★支持信号复制功能,可将任意一路信号复制成不少于16路信号,复制的信号可以在全屏范围内缩放.漫游叠加.跨屏等； 6.满足本屏使用★号项提供自2016年1月1日来第三方检测机构出具的检测报告加盖生产厂家公章 |  |  |  |
| 6 | 结构及外装饰 | ㎡ | 12.25 | 国标钢材，据现场施工,LED屏生产厂家或投标供应商具有钢结构工程承包叁级及以上资质，提供相关证明。 |  |  |  |
| 7 | 电气电缆敷设 | 项 | 1 | 现场定做 |  |  |  |
| 8 | 备品--接收卡 | 张 | 1 | 与原屏同一批次,备用 |  |  |  |
| 9 | 备品--电源 | 张 | 1 | 与原屏同一批次,备用 |  |  |  |
| 10 | 备品--P3模组 | 张 | 2 | 与原屏同一批次,备用 |  |  |  |
| 11 | 广告机 | 台 | 1 | 分辨率 1920*1080 显示面积 1428.48mm*803.52mm 亮度（标准值） 450cd/m2 对比度 2000:1(Typ) 可视角度 89；89；89；89 (L/R/U/D) 响应时间 6ms 颜色 16.7M 功耗（最大） 430W 电源输入 110-240VAC, 50/60HZ 产品净重/毛重 65kg 机身尺寸(宽*高*厚） 1570mm*1000mm*140mm 包装尺寸（宽*厚*高） 1777mm*1200mm*366mm 屏幕保护材料 钢化玻璃 音响 2*5W 附件 壁挂板、遥控器、说明书、保修卡、合格证、钥匙、电源线、膨胀螺丝 支持方案 单机版、网络版 |  |  | 含安装架 |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外音柱 | 只 | 2 | 1、外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，配有安装支架，扬声器单元通过IPX6防水等级认证； 2、喇叭采用二分频； 3、输出功率：80W； 4、输入电压：100V； 5、频率范围：110Hz-18KHz； 6、灵敏度：90dB； 7、喇叭单元：LF:5"×4；HF:号角高音； 8、尺寸：880×200×140mm 提供：工业和信息化部出具的扬声器单元IPX6级防水等级证书，产品的省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检验报告，检测内容须包含第3-6项（复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |
| 2 | 功率放大器 | 台 | 1 | 1、标准2U高度机柜式设计； 2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关； 3、具有定阻和定压两种输出方式； 4、定压输出设有70V和100V； 5、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电外，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象； 6、包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路； 7、输出方式：70V/100V /4～16Ω； 8、频率响应：100Hz－18KHz(+1/-4dB)； 9、总谐波失真：1KHz≤0.2%； 10、输出功率：100V/350W； 11、电源范围：220V/50Hz±10%； 12、输入阻抗: ≥7.5KΩ； 13、输入灵敏度：0dB(775mV)； 14、信 噪 比：≥90dB（定压100V,A计权）； 15、定阻输出：350W；提供产品的：“功放过载保护”和“功放短路保护”国家级机构证明文件，省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检验报告，检测内容须包含第7-10项、第14项，以及在高压1.5KV（10mA)冲击下冲击60s无损坏的内容（复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |
| 3 | 无线手持话筒 | 套 | 2 | 1、全数码控制，UHF频段，PLL锁相环，数字真分集无间断转换接收； 2、每个频段内建100个频率，能自动扫描，自动寻找可用频率； 3、灵敏度可调，无障碍接收半径从25米-100米之间可以分段设置； 4、频率可随时进行重新编程，有需要时可进行频率重新编写； 5、顶级旋钮数字控制，所有的设置和功能都集中在一键之上，无论频率设置，输出设置，SQ设置均一键完成，独立“音码及杂讯”双重静音控制； 6、频率范围：780.000MHZ-830.000MHZ 7、调制方式： FM调频 8、频带宽度： 50MHz（12.5MHZ×4） 9、信道数目： 400CH（100CH×4） 10、频率间隔：125khz 11、频率稳定度：±5PPm 12、动态范围： 100dB 13、频响： 60Hz-16KHz（±3dB） 14、信噪比： S/N≥105 dB（1KHz-A） 15、最大频偏:±45KHz 16、失真：＜0.5% 17、工作环境温度： -5℃—+50℃ 18、有效无遮挡距离：大于100米 19、中频频率：第一中频110.6MHz 第二中频10.7MHz 20、接收机参数：频率范围： 780.000MHz — 830.000MHZ；频带宽度： 50MHz（12.5MHz×4）；调制方式： FM调频；振荡模式： PLL；接收机方式：二次变频超外差；天线接口： BNC/50Ω；灵敏度： -105dBm（12dB S/N）；信噪比： S/N＞105dB（1KHz-A）；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平： -12dBv；输出接口：独立平衡XLR型插座2个，混合非平衡6.35二芯1个；电源： AC100-230V;DC12V 1000mA 电源适配器； 21、发射器参数：频率范围： 780.000MHz — 830.000MHZ；频带宽度： 50MHz；天线程式：内置螺旋天线；输出功率：高功率16mW 低功率3mW；杂散抑制： -60dB；最大频偏:±45KHz；供电：两节AA(1.5V)电池，16mW时大于10个小时，3mW时大于15小时接 |  |  |  |
| 4 | 数字效果器 | 台 | 2 | 1、创新的立体声混响效果； 2、独创的立体声Echo技术； 3、MIC通道特设低音增强功能； 4、独创的数字移频反馈抑制功能； 5、完美支持PC串口RS232有线控制； 6、首创WIFI模块盒，支持PC无线控制； 7、具备很好操纵性和观赏性的PC控制界面； 8、采用ADI 32位浮点DSP处理； 9、使用24位性能优秀的AD/DA； 10、话筒采用15段高精度PEQ处理； 11、HIFI级的硬件设计，声音醇厚，音色细腻； 12、独立5.1通道输出，每通道均有EQ，压限及延时功能； 13、每个通道输出独立的7段参量均衡，精确调整音箱曲线； 14、每个通道输出独立的100ms延时，灵活设置音箱的摆放位置； 15、频率响应：20Hz～20kHz,±0.1dB； 16、控制方式：RS232、WIFI； 17、反馈抑制：内置软件移频模块； 18、多级密码保护：有； 19、面板显示：1602液晶屏； 20、电源输入：AC220V/50Hz； 21、消耗功耗：10W； 22、尺寸：483×218.5×47.5mm； |  |  |  |
| 5 | 航空机柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 线材 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | 话筒高支架 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前级放大器 | 台 | 1 | 1、12路输入通道：5路话筒输入，5路标准线路输入，紧急输入（EMC）； 2、4路消防接口（包括2路短路和2路DC24V），具有最高优先级；紧急输入（EMC1、2）为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级，任一接口有效均可强切为消防信号； 3、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量以及高音 (TREBLE)、低音（BASS）独立调节； 4、话筒带48V幻象功能（拨码开关单独控制）； 5、钟声功能，且钟声音量可调。 6、输入灵敏度：线路250mV（L、R同时输入），报警：250mV，话筒1-5：13 mV，应急话筒：15mV，应急话筒启控阀值： 5mV； 7、输出幅度：线路775mV±1dB/620Ω；录音输出 775mV±1dB/1000Ω； 8、输入阻抗：＞10KΩ； 9、频率响应：40Hz-16KHz≤3dB； 10、总谐波失真：(80Hz-16KHz)≤0.5%； 11、信噪比：话筒≥70dB；线路≥80dB； 12、音调：200Hz±6dB；10KHz±9dB； 13、电源电压范围： 180V～242V50Hz； |  |  |  |
| 2 | 室外音柱 | 只 | 4 | 1、外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，配有安装支架，扬声器单元通过IPX6防水等级认证； 2、喇叭采用二分频； 3、输出功率：80W； 4、输入电压：100V； 5、频率范围：110Hz-18KHz； 6、灵敏度：90dB； 7、喇叭单元：LF:5"×4；HF:号角高音； 8、尺寸：880×200×140mm 提供：工业和信息化部出具的扬声器单元IPX6级防水等级证书，产品的省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检验报告，检测内容须包含第3-6项（复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |
| 3 | 定压功率放大器（操场音箱用） | 台 | 1 | 1、标准2U高度机柜式设计； 2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关； 3、具有定阻和定压两种输出方式； 4、定压输出设有70V和100V； 5、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电外，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象； 6、包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路； 7、输出方式：70V/100V /4～16Ω； 8、频率响应：100Hz－18KHz(+1/-4dB)； 9、总谐波失真：1KHz≤0.2%； 10、输出功率：100V/350W； 11、电源范围：220V/50Hz±10%； 12、输入阻抗: ≥7.5KΩ； 13、输入灵敏度：0dB(775mV)； 14、信 噪 比：≥90dB（定压100V,A计权）； 15、定阻输出：350W；提供产品的：“功放过载保护”和“功放短路保护”国家级机构证明文件，省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检验报告，检测内容须包含第7-10项、第14项，以及在高压1.5KV（10mA)冲击下冲击60s无损坏的内容（复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |
| 4 | 定压功率放大器(教室音箱用） | 台 | 1 | 1、标准2U高度机柜式设计； 2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关； 3、具有定阻和定压两种输出方式； 4、定压输出设有70V和100V； 5、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电外，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象； 6、包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路； 7、输出方式：70V/100V /4～16Ω； 8、频率响应：100Hz－18KHz(+1/-4dB)； 9、总谐波失真：1KHz≤0.2%； 10、输出功率：100V/250W； 11、电源范围：220V/50Hz±10%； 12、输入阻抗: ≥7.5KΩ； 13、输入灵敏度：0dB(775mV)； 14、信 噪 比：≥90dB（定压100V,A计权）； 15、定阻输出：250W；提供产品的：“功放过载保护”和“功放短路保护”国家级机构证明文件，省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检验报告，检测内容须包含第7-10项、第14项，以及在高压1.5KV（10mA)冲击下冲击60s无损坏的内容（复印件加盖制造商鲜章） |  |  |  |
| 5 | 电源时序器 | 台 | 2 | 1、整机额定输入220V/30A； 2、每通道额定输出 220V/10A； 3、整机可由时序开关控制，每通道可通过按键独立控制； 4、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源； 5、输出采用了8个万用插座，方便各种插头插入； 6、前面板自带USB灯插口；空气开关一个，232接口一个 7、带过流和短路保护功能；提供省级或以上电子产品监督检验机构出具的带检测参数的检测报告，检测内容须包含上述内容的第1～3项、在高压1.5KV冲击下冲击60s无损坏的内容（复印件加盖鲜章）。 |  |  |  |
| 6 | 远距无线话筒 | 套 | 2 | 1、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在60MHz频率带宽内，以300KHz信 道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用； 2、先进的自动对频技术，即使将射器与接收机的频率调乱，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 3、频率范围： 635MHz-695MHz 4、调制方式：宽带FM 5、频带宽度： 60MHz 6、信道数目： 300KHz 7、频率稳定度：±0.005%以内 8、动态范围：＞110dB 9、最大频偏：±45KHz 10、音频响应： 60Hz-18KHz 11、综合信噪比：＞105dB 12、综合失真：≤0.5% @ 1KHz 13、工作环境温度： -10℃—+40℃ |  |  |  |
| 7 | 播音话筒 | 只 | 1 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意；金属外壳设计，可有效屏蔽干扰； 2、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越；红色工作指示光环灯，工作状态一目了然； 3、优质驻极体心形指向音头配以高保真外围电路，使麦克风具有高灵敏度，声音纯真； 4、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； 5、适用于学校，商场，超市，车站，码头、银行等使用环境 6、换能方式：驻极体； 指向性：心型指向；频率响应：40~16000Hz ；MIC灵敏度：-43dB±2Db；前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 供电电压：DC12V；音频线长度：10m |  |  |  |
| 8 | 音响线材 | 米 | 400 | 2*1.0室外防水线 |  |  |  |
| 9 | 其他辅材 | 批 | 1 | PVC管、夹子、扎带等 |  |  |  |
| 10 | 话筒落地支架 | 个 | 2 | 高级圆盘麦克风支架采用最优良的原材料，从设计到最终产品的每一个环节，注重细节化设计，用料结实，衔接牢固，细节做工非常到位，手柄、旋钮手感佳，调节非常舒适；通过竖杠与横杆交接处的手柄，还可以进行横杆的高低调节，能够根据自己的需求调整麦克风与人之间的距离和角度，达到美好的拾音效果，品质卓越，坚固耐用。 |  |  |  |
| 11 | 布线安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 设备费 用合计 |  |  |  |  |  |  |

六、备注：谈判文件如有修改，将在达州市政府机关幼儿园官方网站发布信息变更公告，请相关单位留意！

七、联系方式：

单位：达州市政府机关幼儿园

地址：达州市通川区通川中路72号

联系人：谭女士  向女士

联系电话：13778346677      13678298885

达州市政府机关幼儿园

2019年6月10日